## Slide 1: 部署问题总结
武汉设备

## Slide 2: 装容器时碰见的问题 docker
docker run -it --name my_container --gpus all --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=$DISPLAY --network host -v /home/nsai:/workspace my_new bash
Pip install X11这个要先安装，是一个显示界面的，用在docker中
后面在输入安装命令，就是上面的run it ，之后用xhost+即可用docker与宿主机权限互用。 这个保证docker的容器能用宿主机的usb连接权限，同时X11保证了可视化。
docker ps –a 输出list docker
Docker中没有nvidia-smi，因为没有办法直接用宿主机里的nvidia驱动，这个问题的解决办法在师兄的csdn上有记录
https://blog.csdn.net/weixin_52582300/article/details/146316282?spm=1001.2014.3001.5501

## Slide 3: Catkin过程：
1、empy库需要更新，pip install empy==3.3.4，现在是4.0版本的
2、逐行编译命令catkin_make -j1
错误 不能cmake的时候
roscd rosparam_shortcuts
sudo apt-get update
sudo apt-get install ros-noetic-rosparam-shortcuts
这样就可以继续catkin_make了

## Slide 4: Launch启动过程：
1、机械臂IP地址要在launch中改，在ex_mir_ur10e.launch
2、修改配置，UR10e的配置的是可以直接用的，但是UR10e修改需要修改网络和control by 要改成192.168.66.101

## Slide 5: Yolo问题
1、nvidia driver没有在docker中部署到
2、文件路径要修改，在YOLO V5 detect文件里面修改yolo.py文件中的classes_Path路径，更换成container中的路径，即workspace。
3、这里用的一个字体环境Pillow==9.4.0这个要改，因为小车上引过来的是10.4版本，跟工作站上的pillow不对应，所以要改到pillow9.4.0
4、Yolo client中输入的图片格式要进行一个修改，改成rgb模式的才可以正常检测。
5、sudo apt-get install eog 这个命令可以保证X11这个docker的虚拟显示器能显示图片，不然没办法显示图片。
eog kalman_1.png
which eog
sudo apt-get update
sudo apt-get install eog

## Slide 6: Moviet问题
ImportError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0: undefined symbol: ffi_type_pointer, version -CSDN博客 经验贴上解决办法。
老机械臂序列号
20215200393
这里要安装一个库

## Slide 7: version `GLIBCXX_3.4.29‘ not found的问题
https://blog.csdn.net/weixin_39379635/article/details/129159713

## Slide 8: Modbus问题
pip install pymodbus==2.5.3

## Slide 9: SD卡问题 Urcap不适配问题
1、用DiskGenius软件，将原来的机器上的SD卡复制到新的SD卡上
https://blog.csdn.net/weixin_52582300/article/details/146377840?spm=1001.2014.3001.5501

## Slide 10: 配置boltdetector
conda install scikit-image
sudo apt update
conda install -c conda-forge libstdcxx-ng
sudo apt install software-properties-common –y
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test –y
sudo apt update
sudo apt install gcc-11 g++-11 –y
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-11 90
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-11 90
sudo apt install libstdc++6

## Slide 11
export LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
/lib/libgdal.so.26: undefined symbol: TIFFReadRGBATileExt, version LIBTIFF_4.0 的参考解决方法
在程序执行前，先在终端运行以下指令（或者在./bashrc 中添加以下命令）
https://blog.csdn.net/qq_39779233/article/details/140839443
exception happen in message call back: /lib/libgdal.so.26: undefined symbol: TIFFReadRGBATileExt, version LIBTIFF_4.0